## Slide 1
FPSEID21 TDDFTの
OpenACC／cuFFTによるGPU化
主要計算のGPU化、データ常駐化、各プラットフォームの性能評価
2026年8月4日
Si111-H｜TDDFT 100 steps｜diagnostic OFF
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
1
Notes: GPU kernelの追加だけでなく、配列常駐、FFT batch化、同期削減を一体で進めた成果を説明する。
[Sources]
- docs/POWERPOINT_GPU_IMPLEMENTATION_SUMMARY_JA.md
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md

## Slide 2
FPSEID21 TDDFT GPU化
主要な時間発展処理をGPUへ移し、A100で約2.32倍高速化
63.214秒
A100｜1 GPU × 1 MPI × OMP 1
34.109秒
H100｜1 GPU × 1 MPI × OMP 1
26 / 39
GPU化候補箇所
• A100: 146.540秒から63.214秒へ短縮（約56.9%短縮）
• H100: 最新の採用済み数値経路で3回測定の正式baselineを確立
• GPU: 1 GPU × 1 MPI rank × OMP 1／x86: 32 MPI × 8 OMP = 256 threads
• 全正式baselineで計算結果の正常性を確認
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
2
Notes: A100はStep 107、H100はStep 115。採用済み数値sourceはc46cfa9である。
[Sources]
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md
- docs/HANDOFF.md
- docs/PROGRESS_REPORT_2026-07-31_JA.md

## Slide 3
FPSEID21 TDDFT GPU化
性能だけでなく、数値一致とCPU経路を採用条件にした
• 数式、配列shape、projector適用順を維持
• 逐次ia更新とreverse適用順を維持
• CPU/FFTW版を継続してbuild・実行可能
• 診断機能をOFFにして性能測定
• 同一条件で3回実行し中央値で評価
• normal checkとrelaxed compareを必須化
• run-to-run rangeも記録
• 効果のない変更は記録後にrevert
A100・H100・x86は独立したbaseline系列として管理
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
3
Notes: 最新HEADを自動的に正式baselineとせず、数値source、測定revision、ハードウェア系列を分けて管理している。
[Sources]
- docs/VALIDATION_WORKFLOW.md
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md

## Slide 4
FPSEID21 TDDFT GPU化
GPU上で処理を連結し、Host往復を減らした
→
→
→
→
Host入力
GPU常駐配列
P・COEF・metadata
OpenACC
kernel
cuFFT
batch
MPI／Host
境界
計算｜主要loopをOpenACC化
データ｜外側routineがmappingを所有
FFT｜device pointerをcuFFTへ直接渡す
Host consumer／MPI境界だけで同期｜実装: tmevl10 / frprmn / electf4（対応: p.17）
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
4
Notes: [Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/tmevl10_Avec_v4.f
- FPSEID21/tddft_2022October/frprmn_tm12_check_Vext_Avec_v4.f
- FPSEID21/tddft_2022October/electf4_Vext_Avec.f

## Slide 5
FPSEID21 TDDFT GPU化
時間発展ループの主要領域をGPU化した
S2局所項
scatter・potential・cuFFT・gather [tmevl10 / fft_cufft]
非局所項
projector dot・係数更新・kernel融合 [tmevl10]
電荷密度
resident COEF再構築・batch FFT [frprmn / fft_cufft]
FRPRMN
COEF/COEF0常駐・同期削減・再利用 [frprmn]
potential
VPJ・LOCPOT・交換相関・EWALD [vpj_gen / lib4_ASL_2]
HLOCAL
zeroからFFT・multiply・gatherまで連結 [tmevl10]
26 / 39箇所 = 約66.7%
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
5
Notes: [Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/tmevl10_Avec_v4.f
- FPSEID21/tddft_2022October/frprmn_tm12_check_Vext_Avec_v4.f
- FPSEID21/tddft_2022October/fft_cufft.f
- FPSEID21/tddft_2022October/vpj_gen.f
- FPSEID21/tddft_2022October/lib4_ASL_2_check_Vext_SXACE.f

## Slide 6
GPU化候補の読み方
26/39の残り13は固定された実装待ちリストではない
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
6
残り13相当 = 暫定indexの算術差。現在のsourceに1対1で対応する13個のbacklogではない。
区分 | 主な候補 | GPU化しない／残している理由
memory中心の小loop | density smoothing・配列copy | 演算量よりmapping・同期・転送costが大きい
predictor／履歴更新 | VG0～VG5・VGOLD・interpolation | 分岐とHost authorityがあり、一括offloadで回帰
potential／E-field境界 | VG・VPLT・VEXT組立 | 直後のHost consumerによりD2Hが必要
reduction／行列処理 | energy・CMAT・収束判定 | 演算順序・MPI riskに対して改善上限が小さい
producer／非活性経路 | EXTAU・GGA G2VXC2 | GPU生成は回帰、GGA経路はSi111-Hで非活性
正常だが不採用 | SEPPOTF batch・追加kernel融合 | checkはPASSしたが正式baselineより遅い
母数39 = Step 80採用済み19 site + Step 78で一時offloadしてrevertした20 site
Notes: その後に追加されたcompute siteはStep 78候補と必ずしも1対1対応しない。したがって39-26をそのまま13件の実装backlogとは扱わない。
[Sources]
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md
- docs/EXPERIMENT_LOG.md (Step 78)
- tools/report_tddft_source_gpu_index.sh

## Slide 7
FPSEID21 TDDFT GPU化
device pointerとbatch化でFFT前後の転送を削減
変更前
Host → H2D → cuFFT → D2H → Host
変更後
Device配列 → cuFFT → Device配列
• host_data use_deviceでOpenACC管理配列を直接渡す
• cufftPlanManyでlocal bandsを一括処理
• S2局所FFTと電荷密度再構築をbatch化
• CPU/FFTW側には互換entryを維持
• 実装: fft_cufft.f / fpseid_cufft_wrap.c / fft_fftw.f（p.17）
22.480 → 5.030秒
s2_fft_local
14.510 → 0.730秒
frprmn_rhoofk
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
7
Notes: [Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/fft_cufft.f
- FPSEID21/tddft_2022October/fpseid_cufft_wrap.c
- FPSEID21/tddft_2022October/fft_fftw.f

## Slide 8
FPSEID21 TDDFT GPU化
非局所projectorはkernel融合で起動回数を減らした
• dot productをOpenACC reduction化
• coefficient更新を同一kernelへ融合
• 一時配列とゼロ初期化kernelを削除
• bandをgangへ割り当て、band内のiaはseq
• forward/reverse phaseでbufferを再利用
453,120 → 9,440回
kernel起動回数
18.370 → 8.440秒
exnlp_gemm_dot
原子適用順とreverse phaseの逆順は維持｜実装: tmevl10_Avec_v4.f（p.17 / 20）
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
8
Notes: [Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/tmevl10_Avec_v4.f

## Slide 9
FPSEID21 TDDFT GPU化
FRPRMNとpotential処理をGPU内でつないだ
• COEF／COEF0をpredictor-correctorからELECTFまで常駐
• seed初期化をHost copy＋H2DからGPU内copyへ変更
• band非依存のYLMとphase情報を事前計算・再利用
• VPJ、LOCPOT、LDA交換相関、EWALDをOpenACC化
• HLOCALを1つのdata領域で連続実行
36.130 → 1.800秒
VPJ積分
2.765 → 0.305秒
LOCPOT
2.159 → 0.003秒
不要なHost復元
正式改善は限定COEF常駐｜実装: frprmn / electf4 / vpj_gen / lib4_ASL_2（p.17）
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
9
Notes: [Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/frprmn_tm12_check_Vext_Avec_v4.f
- FPSEID21/tddft_2022October/electf4_Vext_Avec.f
- FPSEID21/tddft_2022October/vpj_gen.f
- FPSEID21/tddft_2022October/lib4_ASL_2_check_Vext_SXACE.f

## Slide 10
FPSEID21 TDDFT GPU化
データ常駐化がGPU化の実効性を高めた
常駐対象 | 常駐範囲・狙い
P | TMEVL全体で保持
COEF / COEF0 | predictor-correctorからELECTFまで保持
work2_ / cfac_ / ngnl_ | 非局所phase間で再利用
J2G / OCC | time-step loop全体で保持
pseudopotential表 | static metadataとしてloop外へ移動
COEF D2H 944回を削除 ｜ 必須同期を約103回へ集約 ｜ metadata copyinをloop外へ
正式設定: separate memory + pinned allocation｜実装: pspw_*_alloc.f / frprmn（p.17）
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
10
Notes: [Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/pspw_tm11_Vext_Avec_v4_alloc.f
- FPSEID21/tddft_2022October/pspw_tm11_Vext_Avec_v4_alloc_gnu.f
- FPSEID21/tddft_2022October/frprmn_tm12_check_Vext_Avec_v4.f

## Slide 11
FPSEID21 TDDFT GPU化
A100では段階的に63.214秒まで短縮した
Chart: Logical step
| 21 | 25 | 33 | 37 | 52 | 57 | 80 | 86 | 99 | 102 | 107
100-step wall (秒) | 146.54 | 130.608 | 116.125 | 108.096 | 73.437 | 71.291 | 67.421 | 66.502 | 64.302 | 63.839 | 63.214
146.540秒 → 63.214秒 ｜ 約2.32倍 ｜ 約56.9%短縮
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
11
Notes: 診断runは含めず、A100の採用系列だけを表示している。Step 107は限定COEF常駐の効果。
[Sources]
- docs/EXPERIMENT_LOG.md
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md

## Slide 12
FPSEID21 TDDFT GPU化
5系列の正式baselineを独立して管理する
• CPU系列は2 socket / full-core、GPU系列は1 GPU。装置数が異なるためwallの直接比較ではない
• 6980P・8468・8592+は独立baseline。全runでnormal / relaxed / strict validationを通過
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-05
12
プラットフォーム | 実行構成 | 中央値 | range | 正常性
NVIDIA A100-PCIE-40GB | OpenACC/cuFFT、1 GPU × 1 MPI × OMP 1 | 63.214秒 | 0.103秒 | PASS
NVIDIA H100 PCIe | OpenACC/cuFFT、1 GPU × 1 MPI × OMP 1 | 34.109秒 | 0.091秒 | PASS
Intel Xeon 6980P ×2 | ifx/FFTW、32 MPI × 8 OMP = 256 threads | 16.539秒 | 0.058秒 | PASS
Xeon Platinum 8468 ×2 | ifx/FFTW、32 MPI × 3 OMP = 96 threads | 20.597秒 | 0.056秒 | PASS
Xeon Platinum 8592+ ×2 | ifx/FFTW、32 MPI × 4 OMP = 128 threads | 19.595秒 | 0.053秒 | PASS
Notes: [Sources]
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md
- docs/STEP120_XEON_GENERATION_SWEEPS.md

## Slide 13
FPSEID21 TDDFT GPU化
正しく動いてもwall timeが改善しない変更は残さなかった
SEPPOTF batch
正常だがA100で遅化
compiler flags
改善がrun幅付近
managed / unified memory
正式設定より2倍以上遅化
追加kernel融合・特殊化
有意な改善なし
Intel MPI scatter
IPL2 errorと大幅遅化
tutorial専用の小さなmicro tuningは改善上限が小さい
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
13
Notes: 採否は正しさだけでなく、同一条件の3回中央値とrun幅を見て判断した。
[Sources]
- docs/EXPERIMENT_LOG.md
- docs/HANDOFF.md

## Slide 14
性能が伸びにくい根拠｜1 GPU × 1 MPI rank × OMP 1
最新profileが現行tutorialの改善限界を示している
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
14
Step 116｜NSYS kernel時間（秒）
Chart: 
| A100 NL | H100 NL | A100 VPJ | H100 VPJ
Step 116 kernel時間（秒） | 8.254 | 3.185 | 1.565 | 0.718
Step 116｜A100 / H100 current-source比較
H2D A100 2.497秒｜H100 0.693秒
D2H A100 0.483秒｜H100 0.124秒
NCU 32 blocks × 256 threads
8,192 threads／launch｜Achieved occupancy 12.50%（両GPU）
H100はfused kernelがA100比2.59倍高速。ただし両GPUとも32 blocks・occupancy 12.50%で並列幅不足。
Notes: Step 116は現行数値source c46cfa9の診断であり、profiler wallは正式baselineではない。A100/H100ともnormal checkとrelaxed compareをPASS。融合kernelのaggregate時間は8.254秒／3.185秒でH100が約2.59倍短い。一方、両GPUともGrid 32 × Block 256、Achieved Occupancy 12.50%であり、tutorial入力の並列幅不足を確認した。
[Sources]
- docs/EXPERIMENT_LOG.md (Step 116 A100/H100)
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md
- docs/HANDOFF.md

## Slide 15
FPSEID21 TDDFT GPU化
次の課題はproduction規模での再評価
• 融合非局所kernelが主要な残存処理
• Host処理、MPI境界、同期・転送が一部残存
• tutorial入力は32 bandsでGPU並列度が不足
• production入力と対応する正解referenceが未準備
Step 116完了後の進め方
1 production入力と正解referenceを準備
2 production条件のbaselineを作成
3 kernel・同期・転送量を再分類
4 根拠のある箇所を1仮説ずつ最適化
次の判断にはproduction入力と対応する正解referenceが必要
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
15
Notes: Step 116のA100/H100 current-source profile取得は完了。MPSとGPU側MPI rank増加は調査のみで終了し、実行対象にしない。次はproduction入力と正解referenceの準備が必要。
[Sources]
- docs/HANDOFF.md
- docs/EXPERIMENT_LOG.md (Step 116)

## Slide 16
技術付録 A1
正式baselineの識別情報
系列 | logical step | revision | 条件
A100 | Step 107 | c46cfa9 | cc80、1 GPU × 1 MPI × OMP 1、diagnostic OFF
H100 | Step 115 | e6ad059 | cc90、1 GPU × 1 MPI × OMP 1、diagnostic OFF
x86 | formal baseline | 7318e59系列 | ifx/mpiifx、32 MPI × 8 OMP = 256 threads
Step 116測定revision: ac71452
• GPUの採用済み数値計算経路はc46cfa9と一致
• H100とA100のbaselineは混合・置換しない
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
16
Notes: Step 116はA100 revision 9e67ad0、H100 revision ac71452で測定し、数値sourceはいずれもc46cfa9。文書・検証・x86測定支援は別commitとして管理する。
[Sources]
- docs/HANDOFF.md
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md

## Slide 17
技術付録
説明ページとコード変更の対応
p.4–5, 8, 20｜tmevl10_Avec_v4.f
P常駐、S2/HLOCAL device連結、非局所kernel融合・ia順序保持
p.9–10, 21｜frprmn_tm12_check_Vext_Avec_v4.f / electf4_Vext_Avec.f
COEF/COEF0常駐、密度再構築、ELECTF境界、Host復元省略
p.7, 18–19｜fft_cufft.f / fpseid_cufft_wrap.c / fft_fftw.f
device pointer、cufftPlanMany batch、CPU/FFTW互換entry
p.9｜vpj_gen.f / lib4_ASL_2_check_Vext_SXACE.f
VPJ積分、LOCPOT、交換相関、EWALDのOpenACC化
p.10｜pspw_tm11_Vext_Avec_v4_alloc*.f
time-step常駐配列とpseudopotential metadataをloop外へ
p.24–25｜run_tddft_x86_8468_8592_sweep.sh / mod_timer.f90
x86構成sweep、named regionのcall-path tree表示
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
17
Notes: 各説明ページの短縮ファイル名を正式なsource pathへ対応させる索引。
[Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/
- tools/run_tddft_x86_8468_8592_sweep.sh
- docs/POWERPOINT_GPU_IMPLEMENTATION_SUMMARY_JA.md

## Slide 18
技術付録｜fft_cufft.f / ACC
cuFFTをdevice pointer版へ変更
SUBROUTINE FFT3BX_fftwASL_ACC(...)
!$acc host_data use_device(RHOG)
call fpseid_cufft_exec_device(plancbp,RHOG,NG,1,ierr)
!$acc end host_data
・OpenACC管理配列のdevice pointerをcuFFTへ直接渡す
・forward FFTとbatch FFTにも同じ境界を使用
・CPU/FFTW側は互換entryを維持
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
18
Notes: コードは説明用に宣言と変更のない箇所を省略している。
[Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/fft_cufft.f
- FPSEID21/tddft_2022October/fft_fftw.f

## Slide 19
技術付録｜fft_cufft.f / ACC_BATCH
bandごとのFFTをbatch化
変更前
do ib=nbegin,nend
CALL FFT3BX_fftwASL_ACC(...,RHO1_(1,iib),...)
enddo
変更後
CALL FFT3BX_fftwASL_ACC_BATCH(...,nbndloc,RHO1_,RHO2_,...)
・複数bandをcufftPlanManyで一括実行
・wrapper呼出しと同期を削減
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
19
Notes: PowerPoint上でコードは通常のテキストボックスとして編集できる。
[Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/tmevl10_Avec_v4.f
- FPSEID21/tddft_2022October/fft_cufft.f

## Slide 20
技術付録｜tmevl10_Avec_v4.f / projector
非局所kernelで原子順序を保持
!$acc parallel loop gang vector_length(256)
do iib = 1, nbndloc
!$acc loop seq
do ia = 1, loopcnt
ja = ia
if (reverse_order) ja = loopcnt-ia+1
...
!$acc loop vector reduction(+:sr,si)
do ig = 1, ngnl(ja)
...
end do
end do
end do
・band間を並列化し、各band内の逐次ia適用順を維持
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
20
Notes: forward/reverseの数値順序を維持したkernel融合である。
[Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/tmevl10_Avec_v4.f

## Slide 21
技術付録｜frprmn / corrector COEF restore
OpenACC時の不要なHost復元を省略
#ifndef _OPENACC
call coefcp(coef0(1,1,ik0),coef(1,1,ik0),ng2q*nblng)
#endif
OpenACC経路
device上のCOEF0が正本 → Host復元を省略
CPU/FFTW経路
従来のHost copyを維持
結果
約2.159秒 → 0.003秒
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
21
Notes: authorityを明確にしたうえでGPU経路だけ不要処理を外した。
[Sources]
- FPSEID21/tddft_2022October/frprmn_tm12_check_Vext_Avec_v4.f
- docs/tddft_gpu_progress_summary_ja.md

## Slide 22
技術付録
別テンプレートへ移す際の推奨手順
1 移行先テンプレートで新しいスライドを作成
2 本ファイルからタイトル、本文、図表をスライド単位でコピー
3 移行先のレイアウトに合わせて「貼り付け先のテーマを使用」
4 グラフと表はPowerPointオブジェクトのまま貼り付け
5 発表者ノートをコピーし、末尾の[Sources]も保持
本ファイルは背景画像、特殊フォント、複雑なマスター依存を使用していない。
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
22
Notes: 移し替えやすさを優先したシンプルな編集可能構成である。
[Sources]
- docs/POWERPOINT_GPU_IMPLEMENTATION_SUMMARY_JA.md

## Slide 23
技術付録
数値と実装情報の出典
正式baseline
docs/PERFORMANCE_BASELINE.md
採否と各Stepの履歴
docs/EXPERIMENT_LOG.md
現在地点と保留事項
docs/HANDOFF.md
GPU化率と実装履歴
docs/tddft_gpu_progress_summary_ja.md
原稿
docs/POWERPOINT_GPU_IMPLEMENTATION_SUMMARY_JA.md
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-04
23
Notes: 更新時はPowerPointだけでなく、これら正本文書も同時に確認する。
[Sources]
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md
- docs/EXPERIMENT_LOG.md
- docs/HANDOFF.md
- docs/tddft_gpu_progress_summary_ja.md

## Slide 24
追加x86測定｜2 socket / full-core
32 MPIが8468・8592+の両方で最速
• 全physical coreを使用しても、MPI rankを減らしてOpenMP teamを大きくすると単調に遅化
• 正式値では8592+が8468より4.87%高速。ただし6980Pより18.47%低速
• 実行helper: tools/run_tddft_x86_8468_8592_sweep.sh（コード対応: p.17）
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-05
24
CPU | 32 MPI | 16 MPI | 8 MPI | 4 MPI | 正式median / range
Xeon 8468 ×2 | 32×3 21.090秒 | 16×6 29.488秒 | 8×12 49.360秒 | 4×24 88.682秒 | 32×3 20.597 / 0.056秒
Xeon 8592+ ×2 | 32×4 19.603秒 | 16×8 28.640秒 | 8×16 49.309秒 | 4×32 90.907秒 | 32×4 19.595 / 0.053秒
Notes: [Sources]
- docs/STEP120_XEON_GENERATION_SWEEPS.md
- docs/PERFORMANCE_BASELINE.md
- tools/run_tddft_x86_8468_8592_sweep.sh

## Slide 25
追加x86測定｜階層timer tree
8592+は8468を改善したが、6980Pとの差はS2に残る
FPSEID21 TDDFT GPU化｜2026-08-05
25
主要inclusive timer（秒）｜3 CPU比較
Chart: 
| force | S2 FFT | nonlocal | tmevl_s2 | tmevl_total | frprmn | step total
Xeon 6980P | 0.572 | 2.096 | 5.51 | 7.616 | 10.386 | 15.864 | 16.478
Xeon 8468 | 0.698 | 3.513 | 6.746 | 10.27 | 13.234 | 19.869 | 20.62
Xeon 8592+ | 0.699 | 3.1 | 6.275 | 9.388 | 12.527 | 18.923 | 19.669
mod_timer.f90｜rank 0 inclusive call-path tree（p.17）
time_step_total 6980P 16.478｜8468 20.620｜8592+ 19.669
tmevl_s2 6980P 7.616｜8468 10.270｜8592+ 9.388
nonlocal / FFT 6980P 5.510 / 2.096
8468 6.746 / 3.513｜8592+ 6.275 / 3.100
8592+は8468比4.6%短縮。6980Pとの差はTMEVL_S2（+23%）とS2 FFT（+48%）に残る。
Notes: [Sources]
- docs/STEP119_X86_TIMER_TREE.md
- docs/STEP120_XEON_GENERATION_SWEEPS.md
- FPSEID21/tddft_2022October/mod_timer.f90
Inclusive rank-0 samples; paths and call counts are identical across the three CPU trees.